Refraktometry automatyczne RFM300-M

Refraktometry łączące doskonałą rozdzielczość i powtarzalność oraz najnowsze rozwiązania zastosowane w modelach serii RFM300-T ze znanym z wcześniejszych wersji (RFM300+) panelem kontrolnym wyposażonym w klawiaturę membranową. Zakres pomiarowy od 1,32 do 1,58 RI (od 0 do 100 °Brix).

Refraktometry RFM300-M, tak jak wszystkie modele rodziny RFM300, są przeznaczone specjalnie do pomiarów „trudnych” próbek w przemyśle spożywczym i napojów, ale doskonale sprawdzą się także w wielu innych aplikacjach. Spełniają m.in. wymogi GLP, farmakopei i wymagania sprzętowe FDA w zakresie regulacji 21 CFR cz. 11.

W przypadku pomiarów w skali Brix kombinacja termostatowania próbki i automatycznej kompensacji temperatury umożliwia pomiary w wybranej temperaturze (np. 70°C) z automatycznym przeliczeniem wyniku do temperatury odniesienia 20°C.

Wbudowany termostat zapewnia stabilizację temperatury nie tylko samej próbki, ale całego układu pomiarowego refraktometru, uniezależniając dokładność pomiaru od wahań temperatury otoczenia i wydłużając czas kalibracji.

Intuicyjne menu obsługi,  możliwość wszechstronnej konfiguracji i szeroki wybór złączy komunikacyjnych, pozwala na dostosowanie refraktometrów RFM300-M do indywidualnych wymagań użytkownika.

Odporna mechanicznie i chemicznie obudowa umożliwia stosowanie refraktometru w trudnych warunkach przemysłowych laboratoriów kontroli jakości a także bezpośrednio na halach produkcyjnych.

Pełna charakterystyka i specyfikacja refraktometrów RFM300-M znajduje się na następnych stronach.

Charakterystyka refraktometrów RFM300-M:

- Skale pomiarowe:

    - współczynnika (indeksu) refrakcji (RI),

    - cukrowa (Brix),

    - ponad 20 innych skal pomiarowych w wewnętrznej bibliotece aparatu,

    - możliwość definiowania własnych skal użytkownika.

- Automatyczna kompensacja temperatury:

  - dla skali Brix,

  - dla płynów wzorcowych AG,

  - zdefiniowana przez użytkownika,

  - wyłączona (pomiar bez kompensacji).

- Źródło światła:

  - diodowe (trwałość co najmniej 100.000 godzin)  z filtrem interferencyjnym 589 nm.

- Termostat:

  - wykorzystujący elementy Peltier’a dużej mocy,

  - zintegrowany z inteligentnym układem kontroli temperatury zapewniającym szybką reakcję na zmianę temperatury pryzmatu pomiarowego,

  - wyposażony w całkowicie izolowany obieg powietrza chroniący wnętrze aparatu (a zwłaszcza układ pomiarowy) zarówno przed wpływem warunków zewnętrznych (zapylenie, wilgoć) jak i wahaniami temperatury wywołanymi pracą termostatu. Pojedynczy wentylator o większej niż w poprzednich modelach średnicy i wlot powietrza umieszczony z tyłu refraktometru powoduje, że termostat pracuje ciszej i jest lepiej zabezpieczony przed przypadkowym zalaniem.

- Pryzmat pomiarowy:

  - wykonany ze sztucznego szafiru o wysokiej odporności na zarysowania,

  - o dużej powierzchni styku z próbką (śr. 12 mm), co umożliwia uzyskanie dokładnego pomiaru nie tylko substancji homogenicznych, ale także „trudnych” próbek takich jak np. pulpa owocowa czy żywice przemysłowe,

  - umieszczony pośrodku „tacy” wykonanej ze stali nierdzewnej 316I i wyprofilowanej tak, aby zminimalizować zagłębienie pryzmatu i uzyskać maksymalnie płaską, łatwą do mycia powierzchnię.

- Wskaźnik „jakości” pomiaru:

  - unikalny parametr dostarczający użytkownikowi dodatkowej informacji o obrazie uzyskanym na matrycy pomiarowej a związany m.in. z niejednorodnością próbki, występowaniem zawiesin i cząstek stałych oraz różnicami wynikającymi ze sposobu nałożenia próbek tego samego typu,

  - określa „wiarygodność” pomiaru i ułatwia kontrolę pomiarów „trudnych” próbek.

- Panel kontrolny:

  - alfanumeryczna klawiatura membranowa z przyciskami funkcyjnymi (opisanymi na dolne wyświetlacza).

- Wyświetlacz:

  - podświetlany, kolorowy, wysokiej rozdzielczości, przekątna 4 cale,

  - prezentujący wynik pomiaru, temperaturę, stosowaną skalę pomiarową, stosowaną kompensację temperatury, jakość pomiaru, godzinę oraz parametry układu termostatującego ze wskaźnikiem stabilności,

  - z możliwością równoczesnego wyświetlania wyniku pomiaru w dwóch różnych skalach pomiarowych.

Ciąg dalszy na następnej stronie.

Charakterystyka refraktometrów RFM300-M (ciąg dalszy):

- Funkcje zapewnienia stabilizacji próbki przed pomiarem:

  - wymuszone opóźnienie czasowe,

  - wyświetlenie wyniku po uzyskaniu stabilnego odczytu wartości mierzonej, temperatury lub jakości,

  - funkcja Smart: wyświetlenie wyniku po uzyskaniu stabilnego odczytu wartości mierzonej i temperatury.

- Możliwości wszechstronnego konfigurowania aparatu za pomocą przejrzystego, intuicyjnego menu:

  - definiowane przez użytkownika „metody” pomiarowe umożliwiają szybkie przełączenie refraktometru do konfiguracji odpowiedniej dla aktualnie mierzonej próbki,

  - weryfikacja poprawności wyniku pomiaru z możliwością definiowania jej rodzaju i akceptowanego zakresu zgodności parametrów będących podstawą tej weryfikacji,

  - wybór trybu identyfikacji próbki i operatora (do 50 osób) z możliwością kontroli dostępu za pomocą loginu i haseł PIN, wielostopniowego definiowania poziomu ochrony (od zupełnie wyłączonego aż do zgodnego z FDA 21 CFR cz. 11) i uproszczonej identyfikacji użytkowników za pomocą plakietek identyfikacyjnych RFID.

  - wybór trybu pomiaru: pojedynczy manualny, pojedynczy automatyczny (uruchamiany poprzez zamknięcie pokrywy pryzmatu), ciągły,

  - konfiguracja wydruku: komputer PC, drukarka RS232, drukarka USB, drukarka sieciowa, wydruk w postaci dokumentu PDF zapisanego w pamięci refraktometru,

  - wybór trybu drukowania: wydrukuj, zapisz w pamięci refraktometru, zapisz i wydrukuj, wydruk statystyki dla grupy do 10 pomiarów, wydruk grupy od 2 do 10 pomiarów,

- Kalibracja:

  - dwupunktowa („zero” i „span”) poprzedzona kalibracją układu optycznego (bez próbki),

  - dostępny raport ostatniej kalibracji z możliwością wydruku,

  - opcja przywrócenia poprzedniej kalibracji.

- Pamięci (rejestry):

  - rejestr (pamięć) czynności obsługowych,

  - rejestr (pamięć) 8000 wyników pomiarów wraz z ustawieniami pomiarowymi, datą, godziną itp.,

  - podgląd rejestrów w postaci tabeli na ekranie refraktometru,

  - możliwość transferu zawartości rejestrów na przenośną pamięć USB lub bezpośrednio do komputera PC (za pomocą bezpłatnego oprogramowania).

- Komunikacja zewnętrzna:

  - z komputerem PC, drukarką, drukarką sieciową, czytnikiem kodów paskowych, polarymetrem itp.,

  - złącza komunikacyjne: 1 x RS232, 3 x USB(A), 1 x USB(B), 1 x Ethernet,

  - zdalne sterowanie z komputera PC (za pośrednictwem sieci komputerowej i bezpłatnego oprogramowania),

  - obsługa przenośnych pamięci USB obejmująca backup i klonowanie ustawień pomiarowych, transfer rejestrów (pamięci), transfer wydruków w formacie PDF oraz aktualizacje oprogramowania refraktometru,

  - możliwość konfiguracji refraktometru w sieci jako serwera FTP co umożliwia dostęp do jego pamięci z uprawnionego komputera.

- Obudowa:

  - wykonana z poliuretanu,

  - odporna na uszkodzenia mechaniczne i zalanie, pozwalająca na bezpieczne stosowanie aparatu m.in. na hali fabrycznej, bezpośrednio przy linii produkcyjnej,

  - wyposażona w wykonaną z Polyacetyl-u pokrywę pryzmatu pomiarowego ułatwiającą stabilizację termiczna próbki i chroniącą układ pomiarowy przed zbyt intensywnym światłem zewnętrznym.

Ciąg dalszy na następnej stronie.

Charakterystyka refraktometrów RFM300-M (ciąg dalszy):

- Zasilane:

  - bezpiecznym napięciem za pośrednictwem zewnętrznego zasilacza 230V/50Hz.

- Gwarancja:

  - 2 lata + 1 rok po rejestracji w serwisie internetowym producenta.

Specyfikacja refraktometrów RFM300-M:

| Model: | RFM330-M | RFM340-M |
| --- | --- | --- |
| Zakres pomiarowy: Współczynnik refrakcji: Skala cukrowa: | 1,32 do 1,58 RI 0 do 100 °Brix | 1,32 do 1,58 RI 0 do 100 °Brix |
| Rozdzielczość: Współczynnik refrakcji: Skala cukrowa: | 0,00001 RI 0,01 °Brix | 0,000001 RI 0,001 °Brix |
| Dokładność: Współczynnik refrakcji: Skala cukrowa: | ± 0,00005 RI ± 0,04 °Brix | ± 0,000020 (od 1,32 do 1,38 RI) ± 0,000040 (powyżej 1,38 RI) ± 0,010 (od 0 do 30 Brix) ± 0,030 (powyżej 30 Brix) |
| Powtarzalność: Współczynnik refrakcji: Skala cukrowa: | ± 0,00001 RI ± 0,01 °Brix | ± 0,000005 RI ± 0,005 °Brix |
| Dodatkowe skale pomiarowe: | Ponad 20 skal pomiarowych w pamięci wewnętrznej refraktometru, w tym skale HFCS (42, 55 i 90%), winiarskie, cukrowe, moczu, mocznika, FSII, NaCL, Butyro itp. oraz skale definiowane przez użytkownika. |
| Automatyczna kompensacja temperatury: | Dla skali cukrowej (5 do 80 °C), dla płynów kalibracyjnych AG (5 do 40 °C), zdefiniowana przez użytkownika, wyłączona (pomiar bez kompensacji). |
| Czas pomiaru: | Minimum 4 sekundy. |
| Zakres termostatowania: | Od 10 °C poniżej temperatury otoczenia (min. 0 °C) do 70 °C |
| Dokładność pomiaru temp.: | ± 0,03 °C |
| Stabilność temp. próbki: | ± 0,05 °C |
| Wymiary: | 340 x 200 x 170 mm (długość x szerokość x wysokość) |
| Waga: | 3 kg |
| Warunki otoczenia: | 4 do 45°C; do 95% wilgotności względnej |
| Wyposażenie: | Zasilacz, zapasowe filtry powietrza (2 szt.), plakietki identyfikacyjne RFID (2 szt.), dysk CD z oprogramowaniem do komputera PC, instrukcje obsługi po polsku i angielsku, deklaracja zgodności. |
| Numer katalogowy: | 19-35 | 19-45 |